## Slide 1: ANÁLISE DA VIABILIDADE DO USO DE XBEE PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE MULTI VANTS
Aluno: Filipe Viana Monteiro
Orientador: Pablo Javier Alsina
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Notes: - FAZER AGRADECIMENTOS
-ORIENTADOR
-MAURICIO
-BANCA JULGADORA

## Slide 2: AGENDA
Projeto SpaceVANT
  Solução Atual
  Solução Proposta
Rede Multi VANTs
Estratégias de Varredura
  Formação de Voo
  Divisão de Área
Xbee Pro S3 900HP
  Modos de Operação
Procedimento Experimental
Resultados Experimentais
  Teste em Solo
  Teste em Ar a Distância Fixa
Conclusão

## Slide 3: Projeto SpaceVANT
Parceria entre UFRN e CLBI
Solução Atual
  Uso de aviões tripulados para varredura da provável área de impacto
  Aviões e pilotos cedidos pela Base Aérea de Natal
Solução Proposta
  Uso de aeronaves autónomas não tripuladas – VANTs
  Rede de comunicação entre VANTs
  Estratégias de varredura para diminuir tempo de missão
Notes: Apresentar problematica do projeto:
- Necessidade de varredura da area provavel de impacto do foguete a ser lançado em busca de embarcações não autorizadas
Comentar a metodologia utilizada atualmente
- Uso de aviões tripulados
- Gastos elevados com manutenção, aquisição e operador
- Agravante do uso de recursos de outra instituição
- Adequar a agenda do CLBI a disponibilidade da base aérea
Foco do estudo na rede de comunição do sistema de varredura multi VANTs

## Slide 4: Rede Multi VANTs
Evolução do sistema de um único VANT mais base de controle
Caracteristicas
  Escalabilidade
  Capacidade de sobrevivência do sistema
  Velocidade de execução de missão
  Complexidade de controle
  Economia de energia

## Slide 5: Estratégia de Varredura
Método vai e volta
Método espiral
Sistema com único VANT e base de controle:
Notes: Literatura possui diversas metodologia/estrategias de varredura para sistema de único VANT/aeronave
- por exemplo as duas aqui mostradas
- Explicar cada uma das estrategias

## Slide 6: Estratégia de Varredura
Formação de voo
subdivisão de área de busca
Sistema com mútiplos VANTs e base de controle – Multi VANTs:
Notes: Possibilidades de estrategias para sistemas multi VANTs

## Slide 7: Xbee PRO S3 900HP
Especificações técnicas:
  Alcance Indoor
    610 metros com taxa de 10 kbps
    305 metros com taxa de 200 kbps
  Alcance outdoor
    15,5 km com taxa de 10 kbps
    6,5 Km com taxa de 200 kbps
  Interface de dados
    UART
    SPI
Notes: Pretende-se utilizar o protocolo Xbee para implementar a solução
Explicar especificidades do módulo Xbee adquirido

## Slide 8: Xbee PRO S3 900HP
Modos de Operação
  AT Command Mode
    Mais básico método de configuração de módulo
    Comando +++ para iniciar
    Disponível somente via interface UART
  Transparent Mode
    Módulo recebe dados de forma serial
    Organização em frames por parte do módulo
    Comunicação ponto a ponto
    Disponível somente via interface UART

## Slide 9: Xbee PRO S3 900HP
Modos de Operação
  API Mode
    Módulo recebe informação em formato de frame
    Indicado para implementação de rede mesh
    Disponível para interface SPI e UART
Estrutura do frame do API mode
Notes: Estrutura do frame a ser transmitido
- Byte indicador de começo do frame
- Dois bytes que indicam o tamanho do frame sendo transmitido
- Carga/payload do frame transmitido
- Byte para indicação do tipo do frame, e.g. comando de configuração, envio de mensagem, …
- Por fim um byte para realizar operação checksum para garantir integridade do frame transmitido

## Slide 10: Procedimento Experimental
Tecnologias Utilizadas
  Xbee Explorer
    Interface módulo Xbee -> outros dispositivos
    Acesso via micro usb
    Pinos com espaçamento padrão protoboard
      Comunicação
      Alimentação
      Reset

## Slide 11: Procedimento Experimental
Tecnologias Utilizadas
  Phanton 3 Standard
    Quadrirrotor comercial
    Remotamente controlado
    App DJI Go

## Slide 12: Procedimento Experimental
Tecnologias Utilizadas
    XCTU
      Software fornecido pela Digi International
      Configuração dos parâmetros do módulo Xbee
      Testes de desempenho de rede
        Força de sinal
        Taxa de transferência

## Slide 13: Procedimento Experimental
Teste de força de sinal
Teste de taxa de transferência

## Slide 14: Procedimento Experimental
Local dos experimentos
Campo central da UFRN

## Slide 15: Procedimento Experimental
Experimentos Realizados
  Testes de qualidade da rede
    Força de sinal
      5 vezes para cada distância
      40 pacotes por teste
      Pacote com metade da capacidade
    Taxa de transferência
      5 vezes para cada distância
      10 segundos de comunicação
      Pacote cheio
  Experimentos
    Em solo
    Ar a distância fixa

## Slide 16: Procedimento Experimental
Experimentos Realizados
  Em solo
    50m
    100m
    236m

## Slide 17: Procedimento Experimental
Experimentos Realizados
  Ar a distância fixa
    50m a 400m com afastamento de 50 metros
    400m a 700m com afastamento de 100 metros

## Slide 18: Resultados Experimentais
Testes em solo
  Resultado esperado (datasheet): 610 metros com taxa de 10 kpbs
  39 Tx error – 236 metros

## Slide 19: Resultados Experimentais
Testes em ar a distância fixa
  Resultado esperado (datasheet): 15,5 km com taxa de 10 kpbs
  Comportamento inesperado a partir dos 350 metros
Notes: RSSI – Indicador de força do sinal recebido
- Quanto maior melhor a qualidade/força do sinal recebido
- Valor maximo para o módulo utilizado de -40 dBm
Calculo do RSSI não considera porcentagem de ruido do sinal

## Slide 20: Conclusão
Incosistência dos valores apresentados no datasheet e os resultados experimentais em solo
Conformidade dos resultados para o teste em ar a distância fixa
Resultados inesperados
Descoberta de parametros que influenciam na qualidade da rede
  Tamanho da mensagem do pacote
Necessidade de realização dos testes em ambiente de futura utilização do sistema - CLBI
Notes: Inconsistencia dos valores de datasheet e valore obtidos por experimento
- Principalmente para o teste em solo
Certa conformidade entre valores de datasheet e resultados obtidos para o teste em Ar
- Valores, mesmo assim inesperados, para ambos RSSI e throughput
Reafirmar a necessidade da realização dos testes em ambiente de implementação

## Slide 21: Obrigado!